## Producent saun:

## CENNIK WANIEN Z HYDROMASAŻEM

DO UŻYTKU PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO

| Wanna model “BORNEO” | Wanna model “JAVA” |
| --- | --- |
| - max. 3 osoby wersja publiczna, - max. 5 osób wersja domowa - 1350 litrów - wym.2600 x 2250, głęb. 1010 | - max. 3 osoby wersja publiczna, - max. 4 osoby wersja domowa - 1200 litrów - wym.2300 x 2300, głęb. 1050 |
| Wanna model “ MADAGASKAR” | Wanna model “ MANDURA |
| - max. 4 osoby wersja publiczna - max. 5 osób wersja domowa - 1750 litrów - wym.2740 x 2740, głęb. 1020 | - max. 5 osób wersja publiczna - max. 6 osób wersja domowa - 2100 litrów - wym.3000 x 2500, głęb. 1010 |

| Wanna model “SUMATRA” |  |
| --- | --- |
| - max. 3 osoby wersja publiczna - max. 5 osób wersja domowa - 1300 litrów - wym.2480, głęb. 1050 |  |

PRYWATNA - WERSJA STANDARDOWA

- elektroniczny system sterowania

- masaż wodny (2 pompy 0,75 kW)

- regulacja natężenia masażu wodnego poprzez napowietrzanie

- masaż powietrzny (2 dmuchawy o mocy 0,70 kW)

- masaż powietrzny pulsacyjny

- zmiana intensywnści masażu powietrznego

- oświetlenie podwodne 50 W, 12 V

- system filtracji:

- pompa o mocy 0,55 Kw

- filtr piaskowy F 640 z zaworem 6-cio funkcyjnym

- rynna przelewowa z kratką przykrywającą

- zbiornik wyrównawczy o pojemności 1150 l

- system grzania – grzałka przepływowa elektryczna – 9 kW,

- wymiennik ciepła – opcja

- nastawianie temperatury wody na programatorze, dodatkowo istnieje możliwość

ustawienia temperatury podczas kąpieli na pulpicie sterującym,

- nastawianie czasu hydromasażu z pulpitu sterowania

- system automatycznego uzupełniania wody

- ręczne dozowanie chemii

- dzienne programowanie filtracji, możliwe kilkukrotne wprowadzenie

profilu ustawień pracy filtracji dla każdego dnia tygodnia

- tygodniowe programowanie filtracji, pozwala na ustawienie sposobu filtracji

osobno dla każdego dnia tygodnia

- przykrycie wanny zapobiegające parowaniu i stygnięciu wody w wannie

- poręcze wejściowe

- wszystkie urządzenia znajdują się na standardowej palecie

o wymiarach 100 x 150 cm

PUBLICZNA - WERSJA STANDARDOWA

- elektroniczny system sterowania

- masaż wodny (2 pompy 1,1 kW)

- regulacja natężenia masażu wodnego poprzez napowietrzanie

- masaż powietrzny (wysokowydajna dmuchawa 1,3 kW)

- masaż powietrzny pulsacyjny

- zmiana intensywności masażu powietrznego

- oświetlenie podwodne 50 W, 12 V

- system filtracji:

- 2 pompy o mocy 1,1 kW

- filtr piaskowy F 1200 z zaworem 6-cio funkcyjnym

- rynna przelewowa z kratką przykrywającą

- zbiornik wyrównawczy o pojemności 2000l

- system grzania - grzałka przepływowa elektryczna 9 kW,

- wymiennik ciepła - opcja

- nastawianie temperatury wody na programatorze

- nastawianie czasu hydromasażu, oraz filtracji na programatorze.

- na wyświetlaczu podczas przeprowadzania filtracji zapala się czerwona dioda

sygnalizująca zakaz korzystania z wanny.

- system automatycznego uzupełniania wody

- system automatycznego dozowania chemii Pahlen Autodos 2000

- dzienne programowanie filtracji, możliwe kilkukrotne wprowadzenie

profilu ustawień pracy filtracji dla każdego dnia tygodnia

- tygodniowe programowanie filtracji, pozwala na ustawienie sposobu filtracji

osobno dla każdego dnia tygodnia

- pojemnik na zbiorniki chemii (wymiary 1,0 x 0,5 x 0,6 m)

- przykrycie wanny zapobiegające parowaniu i stygnięciu wody w wannie

- poręcze wejściowe

- wszystkie urządzenia (poza filtrem piaskowym)  znajdują się na standardowej palecie

o wymiarach 100 x 150 cm

Do cen należy doliczyć należny podatek VAT, koszty  montażu do ustalenia.

Inwestor zapewnia media (przyłącza) w miejscu montażu, oraz dostęp dla transportu wanny do pomieszczenia w którym ma się znajdować. Maszynownia, filtry, wymagają pomieszczenia technicznego przy wannie.

Terminy realizacji od 5 – 7 tygodni.

Zapraszamy

www.sternicki.pl

SAUNY-ŁAŻNIE PAROWE-KABINY IR-SOLARIA

ul. Łukasińskiego 38 a, 71-215 Szczecin, tel. 091.485 84 35, fax 091.487 98 06, e-mail:biuro@sternicki.pl