SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT BUDYNKU

URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAŃCUCIE

UL PLAC SOBIESKIEGO 18

(remont elewacji)

KLASYFIKACJA CPV 45.45.31.00 – 8)

INWESTOR: MIASTO ŁAŃCUT

PLAC SOBIESKIEGO 18

SIERPIEŃ 2006 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(Remont elewacji)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

- Ustalenia ogólne

  - Wprowadzenie.

  - Podstawa opracowania.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

  - Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego.

  - Dokumentacja techniczna.

  - Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

  - Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.

  - Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

  - Odbiór robót budowlanych

  - Określenia podstawowe.

- Zagospodarowanie placu budowy

2.1.Wstęp.

2.2. Plan zagospodarowania terenu

2.3. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy.

2.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy.

2.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu.

- Elewacja

  - Elewacja powyżej cokołu

  - Cokół elewacji do poziomu gruntu lub fos.

WSTĘP

- Zagadnienia ogólne

  - WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych elewacji Urzędu Miejskiego w Łańcucie. Zakres prac to remont elewacji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót modernizacji budynku określa wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów;

- sposobu i jakości wykonania robót;

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót opracowano na podstawie:

-przedmiaru robót

- wizji w terenie.

  - WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony p/poż. , bhp, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy wymogów władz administracyjnych.

  - WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót  w wymaganych specjalnościach,

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Niniejsze opracowanie opisuje technologię i uwarunkowania remontu elewacji wg pozycji kosztorysu inwestorskiego:

1. Elewacja

- obicie baranka i uszkodzonych tynków

- rozebranie obróbek blacharskich i parapetów

- wywóz gruzu i utylizacja

-renowacja elewacji ponad cokołem

- uzupełnienie tynków

- rekonstrukcja ornamentów i boni

-malowanie elewacji

- Rekonstrukcja cokołu elewacji do wysokości gruntu

- izolacja cokołu

- renowacja tynku

2. Rusztowania

-  montaż rusztowań

- demontaż rusztowań.

  - ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH

Wniosek- zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązane zamienne oraz porównanie parametrów technicznych rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art.17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08. 1994 r. o zamówieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny oznaczają materiały o parametrach nie gorszych niż parametry określone w dokumentacji przetargowej.

  - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,  PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA

Modernizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych Iwg Art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

- Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenia MSWiA z dnia 4.03. 1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - ZAKRES PRAC< KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

  - ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

    - Podstawa odbioru robót budowlanych.

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

- umowa z załącznikami:

  - SIWZ

  - specyfikacja techniczna wykonania i obmiaru robót

  - formularz cenowy

  - przedmiary robót

  - kosztorys ofertowy

  - wykaz urządzeń

  - odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

- wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów robót, prób, sprawdzeń,

- przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy

- zapisy w dzienniku budowy.

    - Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych  materiałów   z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu  do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

- Wynagrodzenia za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,

- Okres gwarancji   na przedmiotowy element lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata.

    - Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

- Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

- Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody

- Zaprawa- mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm

- Partia betonu- ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach

- Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba  po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg (np. beton klasy B25 przy Rbg = 25 Mpa)

- Nasiąkliwość betonu- stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym

- Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonu

- Rusztowanie niosące- rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i żelbetowych betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi

- Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem  jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15 cm po 90 dniach trwania.

2.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

- Obiekty sanitarno-higieniczne.

- Punkt poboru wody.

- Punkt poboru energii elektrycznej.

- wytwórnie i warsztaty.

- place składowe.

- Drogi.

- Oświetlenie placu budowy.

- Wyposażenie p/poż.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:

- opis techniczny obejmujący zestawienia elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia p/poż placu budowy.

- plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody, kanalizacji.

- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika en. el.

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy.

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającej w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu  zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. Tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

3.ELEWACJE

3.1. ELEWACJE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU (z oknami)

3.1.2. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla budynku Urzędu Miejskiego w Łańcucie, ul. Plac Sobieskiego 18.Ściany nie spełniają wymagań estetycznych i uwarunkowań historycznych. Tynk wykazuje ubytki i łatania. W elewacji budynku znajdują się elementy na rekonstrukcję których wymagana jest zgoda konserwatora zabytków. Przyjęto systemową rekonstrukcję elewacji. Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne. W ścianach tych zlokalizowane są okna na wszystkich kondygnacjach.

Projektowane SA następujące prace elewacyjne:

- Skucie nietrwałych, nienośnych, odspojonych tynków, (obszary z ornamentami należy przed podjęciem robót sfotografować oraz traktować wyjątkowo ostrożnie żeby nie skuć niepotrzebnie ornamentów trudnych do odtworzenia)

- Tynki wtórne w stosunku do pierwotnego tynku cementowo-wapiennego należy skuć na całej powierzchni elewacji (100% powierzchni baranka) natomiast pierwotny tynk  cementowo-wapienny należy skuć jeżeli jest nienośny i odspojony (szacunkowo 30% powierzchni)

- Mycie pozostałych części tynków myjka wysokociśnieniową

- Pozostawienie tynków do wyschnięcia

- Gruntowanie powierzchni mytych i pozostałych po zbiciu tynków preparatem wyrównującym chłonność podłoża, o działaniu wzmacniającym przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych

- Uzupełnienie pierwszej warstwy skutych tynków , tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko

- Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego na elewacji ponad cokołem należy podzielić na 3 grupy”

- podstawowe uzupełnienie na ścianach gładkich

- wyrobienie boni

- odtworzenie ornamentów na elewacji

- szpachlowanie całości  (łącznie z boniami, natomiast bez ornamentów)

- szpachlowanie ornamentów materiałem systemowym-szpachlówka do szpachlowania na gładko, hydrofobowa, nadająca się do filcowania na gładko, nie pęczniejąca, do szlifowania na sucho

- gruntowanie przed malowaniem materiałem systemowym

- malowanie powierzchni tynku łącznie z ościeżami

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1.3.1.

Ściany zewnętrzne powyżej cokołu należy przygotować poprzez jej uprzednie przygotowanie, czyli oczyszczenie  powierzchni z kurzu,  pyłu szczotkami  drucianymi i zmyć wodą, sprawdzić  również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp dla pracy na wysokościach oraz  właściwym montażu i zabezpieczeniu rusztowania.

Tynk wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze powyżej 5º C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi, gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę do uzyskania tynku grubości 2-3 mm. Przed  przystąpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób.

Prace termorenowacyjne należy wykonywać:

- przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +5º C do 25º C.

- z rusztowań foliowanych lub siatkowanych – chroniących ściany przed wpływami atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp.

  - ELEWACJA COKOŁU DO WYSOKOŚCI DNA FOS LUB GRUNTU

Wykonać wg następującej kolejności robót:

- Do  odpowiedniej wysokości  nad gruntem cokołu skuć istniejący tynk cyklinowany, oczyścić mur z resztek zaprawy, kurzu i brudu z zastosowaniem pasty czyszcząsystemowej.

- Na oczyszczone powierzchnie ścian pod cokołem nanieść dwie warstwy szlamu jako kontynuację izolacji pionowej.

- zagruntować gruntem

- pokryć warstwą szlamu uszczelniającego, nakładanego pędzlem ławkowcem na świeży grunt

- Na świeżej warstwie niezwiązanego szlamu wykonać obrzutkę z zaprawy systemowej, obrzutkę wykonać na warstwie pozostawionej cykliny. Tak przygotowany cokół pozostawić na 2 dni do związania położonych zapraw.

- Po 2 dniach wykonać warstwę tynku renowacyjnego, solochłonnego, systemowego, jako wyrównanie do pozostałego tynku cykliny cokołu

- Wykonać na całej powierzchni cokołu nową warstwę tynku renowacyjnego systemowego o gr. 1,5 cm, przy czym powierzchnie opracować  w momencie wiązania tynku zdzierakiem kratowym do uzyskania bardzo drobniutkiej faktury tynku cyklinowego.

    - ODBIÓR ROBÓT

3.2.1.1.Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna itp.)

3.2.1.2.Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac renowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do renowacji w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie jakości wykonania renowacji,

- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynków,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić protokół.

3.2.1.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.