SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Branża: 	BUDOWLANA

Obiekt: 	MIEJSKI DOM KULTURY

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15

37-100 ŁAŃCUT

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w istniejącym budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót budowlano remontowych i modernizacyjnych.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z poniższym:

a) roboty wykończeniowe pomieszczeń piwnic,

b) demontaż i montaż grzejników, wymiana tynków, izolacja pionowa przeciw wodna ścian, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłogi sceny w sali widowiskowej

c) modernizacja sanitariatów, wymiana urządzeń i armatury sanitarnej

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać atesty, certyfikaty i inne świadectwa dopuszczenia

3. Kontrola jakości

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymogami SST odpowiedzialny jest wykonawca. Do kontroli jakości robót upoważniony zostanie insp. nadzoru wyznaczony przez inwestora.

4. Obmiar robót

Podane ilości robót w kosztorysach ofertowych mają charakter szacunkowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wyliczenia i zestawienia rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

6. Kontrola jakości robót.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inwestora.

7. Odbiór robót

7.1 Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) robót zanikających i ulegających zakryciu

b) częściowemu

c) ostatecznemu (końcowemu)

d) po upływie okresu rękojmi

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.

7.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót, określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4 Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót wykonawca zgłasza pisemnie Inwestorowi dla powołania komisji i ustalenia terminu.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

9. Przepisy związane - Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. izm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.

o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)